## Slide 1
Final Project MBD - Kelompok 19
Smart Monitoring Temperature Room

## Slide 2
Kelompok
Anggota
Pembagian Tugas:
  Bonifasius Raditya Pandu Hendrianto
    Mengatur logika perbandingan suhu dan threshold, kendali LED dan buzzer, dan SPI data suhu antar Master dengan Slave
  Calvin Wirathama Katoroy
    Membuat tampilan OLED dan komunikasi UART (Serial Monitor)
  Jeremy Wijanarko Mulyono
    Mengimplementasikan pembacaan sensor DHT dan komunikasi SPI data Kelembapan
  Adhi Rajasa Rafif
    Mengerjakan Laporan dan PPT
Bonifasius Raditya Pandu Hendrianto
Jeremy Wijanarko Mulyono
Calvin Wirathama Katoroy
Adhi Rajasa Rafif
2306242350
2306242395
2306267132
2306266943

## Slide 3
Project
Penjelasan
SMART MONITORING TEMPERATURE ROOM
Proyek Smart Monitoring Temperature Room adalah sistem monitoring suhu ruangan otomatis berbasis mikrokontroler. Sistem ini memanfaatkan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, serta potensiometer sebagai pengatur nilai ambang batas (threshold). Ketika suhu mendekati threshold dalam rentang ±5°C, LED akan berkedip sebagai peringatan awal. Jika suhu melebihi nilai threshold, LED menyala tetap dan buzzer aktif sebagai alarm utama.

## Slide 4
Project
Tujuan
MEMBUAT SISTEM MONITORING SUHU RUANGAN DENGAN ALARM OTOMATIS.
MENAMPILKAN SUHU DAN THRESHOLD MELALUI LAYAR OLED.
MEMBERI PERINGATAN VISUAL DAN SUARA JIKA SUHU MENDEKATI ATAU MELEBIHI BATAS.
01
02
03
Proyek ini dirancang dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino dan sensor suhu untuk mendeteksi kondisi lingkungan secara real-time. Sistem ini tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan peringatan saat suhu mendekati atau melebihi batas yang ditentukan.
04
MEMUNGKINKAN PENGGUNA UNTUK MENGATUR BATAS ATAS DAN BAWAH SECARA FLEKSIBEL.

## Slide 5
Komponen
Digunakan untuk membaca suhu ruangan secara real-time.
SeNSOR DHT11
PoteNSIOMETER
ARDUINO UNO (SLAVE)
ArduiNO UNO (MASTER)
OLED DISPLAY
LED, BUZZER
Mengatur batas atas dan bawah suhu sebagai threshold alarm.
Membaca data dari DHT dan potensiometer, mengirimkan ke master.
Menerima data dari slave, mengendalikan OLED, LED, dan buzzer.
Menampilkan suhu saat ini dan nilai threshold.
LED dan buzzer untuk alarm;

## Slide 6
Project
Hasil
OLED DISPLAY
VIRTUAL TERMINAL

## Slide 7
Project
Hasil
CONTOH SITUASI (LED BERKEDIP)

## Slide 8
Project
Kesimpulan
Proyek Smart Monitoring Temperature Room telah berhasil dikembangkan sebagai sistem pemantauan suhu dan kelembapan ruangan secara otomatis berbasis mikrokontroler Arduino. Sistem ini menggunakan dua perangkat Arduino UNO yang berkomunikasi melalui protokol SPI, dengan pembagian tugas: Arduino slave bertugas membaca data dari sensor DHT11 dan mengirimkannya ke Arduino master, sedangkan Arduino master menampilkan data ke OLED dan serial monitor, serta mengatur sistem alarm berdasarkan perbandingan suhu dan nilai ambang batas (threshold).

## Slide 9
Thank
You